# Введение

Генеральный план сельского поселения Чувалкиповский сельсовет Муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту №25 от 29.07.2014г.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Чувалкиповский сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2014 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2024года.

Расчетный срок реализации – до 2034 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Чишминский район, СП Чувалкиповский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Цели и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения Чувалкиповский сельсовет (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов сельского поселения рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Главная цель проекта – пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2034 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения.

Современное использование территории

Территория сельского поселения Чувалкиповский сельсовет находится в южной части МР Чишминский район, расположенного  южнее географического центра Республики Башкортостан. С южной стороны она ограничена землями Давлекановского района, с востока – землями Ибрагимовского сельсовета, с севера ограничена землями СП Новотроицкий сельсовет, с запада − землями СП Дурасовский сельсовет.

В состав Чувалкиповского сельского совета входят село Чувалкипово − административный центр, село Старомусино, село Теперишево, деревня Абраево, село Кызылга, село Новокиевка, село Романовка. Территория - 176,5 км2, население - 1919 человек. Плотность населения составляет 10,87 чел/км2, что в 2,62 раза ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Связь со столицей республики осуществляется по дороге республиканского значения IV категории до райцентра Чишмы, далее по дороге федерального значения М-5 "Урал". Действует автобусное сообщение между районным центром с. Чишмы по автодороге с асфальтобетонным и усовершенствованным покрытием.

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс, основные отрасли сельского хозяйства − растениеводство и животноводство. На территории сельсовета для местных нужд и ремонта дорог в малом количестве без оформления регистраций ведётся добыча щебня, песка и гравия.

Рекреационная функция не развита.

с. Чувалкипово

Численность населения − 513 человек, находится в западной части сельского поселения. Расстояние до райцентра (с. Чишмы) – 38 км., до ближайшей ж/д станции (Шингак-Куль) – 15 км. С северной, восточной  и южной стороны село ограничено дорогой межрайонного значения, с западной  стороны граничит водоохраной зоной реки Чувалкипка. Река протекает вдоль населенного пункта с запада на восток.

Существующая планировочная структура села Чувалкипово компактная с общественным центром, расположенным в центральной части села. Производственные объекты представлены сельхозпредприятиями, расположенными в юго-восточной стороне за пределами населенного пункта. Имеется резерв свободных территорий для размещения жилой застройки в северо-восточной части и незастроенные участки в границах села. На момент комплексной оценки выделены участки под индивидуальное жилищное строительство.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием.

с. Старомусино

Село расположено в 6 км северо-восточнее с. Чувалкипово, в 33 км от райцентра. Население – 579 человек. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с усовершенствованным покрытием. Границы села с юга, востока и юго-запада − река Кизяк и ее притоки, с севера − земли сельскохозяйственного назначения, с запада территория села ограничена дорогой районного значения.

Существующая планировочная структура села Старомусино компактная с общественным центром, расположенным в средней части села по ул. Центральная. Производственные объекты представлены в северо-западной и юго-восточной части, специализирующимися на ремонте сельскохозяйственной техники.

Расширение селитебной территории предусматривается на север с освоением пашни за границей населенного пункта.

с. Теперишево

Расположена в 7 км к юго-западу от с. Чувалкипово, в 45 км от райцентра. Население - 439 человек. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с усовершенствованным покрытием. Границы села с севера и запада − автомобильная дорога межмуниципального назначения. С юго-запада на восток протекает река Теперишка, тем самым препятствует развитию территории.

Существующая планировочная структура села несколько-вытянутая в широтном направлении по обоим берегам реки Теперишка. В центральной части населенного пункта по ул. Центральная располагается общественная зона. Производственные объекты представлены сельхозпредприятиями, расположенными в северной и юго-западной части, специализирующимися на ремонте сельскохозяйственной техники, животноводстве и зернохранилищами.

Расширение территории населенного пункта предусматривается в северной части села за границей населенного пункта.

д. Абраево

Расположена в северной части территории поселения, на расстоянии 4 км западнее от села Старомусино, до райцентра 34 км, до ж/д станции 17 км, на левом берегу реки Кизяк. Население – 293 человека. Границы деревни с юга – река Кизяк и искусственно созданный водоем, с севера – земли сельскохозяйственного назначения и лесной массив. Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге межмуниципального значения с твердым  покрытием.

Расширение территории населенного пункта предусматривается в северной части села за границей населенного пункта.

с. Кызылга

Расположена в 6 км к северо-западу  от Старомусино, до райцентра 39 км, до ж/д станции 16 км. Население – 68 человек. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с усовершенствованным покрытием. Границы села с севера - ручей Якау, с северо-востока юго-востока и востока ограничено лесным массивом, с запада и юго-запада – земли сельскохозяйственного назначения.

Планировочная структура села состоит из двух улиц, расположенных по левому берегу ручья Якау. Общественный центр представлен магазином товаров повседневного спроса. Развитие деревни предусматривается в юго-западную сторону в существующих границах населенного пункта и за его пределами.

с. Новокиевка

Расположена в 6 км к югу от села Старомусино. Численность населения - 23 человека. Расстояние до райцентра (Чишмы) − 39 км,  ближайшей ж/д станции (Шингак-Куль) − 22 км. Границы села – земли сельскохозяйственного назначения. Существующая планировочная структура села продольно-вытянутая в широтном направлении вдоль по обоим берегам реки Чувалкипка. Связь с районным центром осуществляется через дорогу местного значения. Территориальное развитие села не предусматривается.

с. Романовка

Село расположен в 8 км к юго-востоку от административного центра сельского поселения. Расстояние до райцентра (Чишмы) − 46 км, до ближайшей ж/д станции − 19 км. Численность населения - 4 человека. Планировочная структура села состоит из одной улицы, расположенной по левому берегу реки Теперишка. Общественный центр отсутствует. Территориальное развитие населенного пункта  не предусматривается.

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов с. Чувалкипово, с. Старомусино, с. Теперишево, д. Абраево, с. Кызылга, с. Новокиевка, с. Романовка сельского поселения Чувалкиповский сельсовет представлена деревянными и каменными малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками от 0,15 до 0,3 и более гектаров.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам

с учётом ветхого и аварийного жилищного фонда

таблица №1

| Наименование населённого пункта | Общая площадь жилых помещ. м2 | Количество жилых зданий | Средняя жилищная обеспечённость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| с. Чуавлкипово 513 чел. | 12666,3 | 272 | 24,6 |
| с. Старомусино 579 чел. | 15332,8 | 302 | 26,5 |
| с. Теперешиво 439 чел. | 10322,1 | 183 | 23,5 |
| д. Абраево 293 чел. | 8380,6 | 175 | 28,6 |
| с. Кызылга 68 чел. | 2187,4 | 52 | 32 |
| с.Новокиевка 23 чел. | 1484,7 | 41 | 64,5 |
| с. Романовка 4 чел. | 552,7 | 16 | 138,2 |
| Всего по сель- совету 1919 чел. | 50926,6 | 1041 | 26,5 |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету без вычета ветхого и

аварийного жилищного фонда составляет:  50926,6:1919  = 26,5 м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка

Территория сельского поселения освоена неравномерно. Это не связано с наличием труднодоступных районов или природными особенностями проектируемой территории. Основные объекты и учреждения обслуживания населения в сферах образования, здравоохранения, торговли, культуры и бытового обслуживания размещены в двух наиболее крупных из семи населённых пунктов сельского поселения − с.  Чувалкипово и с. Старомусино.

Характеристики (вместимость или площади) существующих в населённых пунктах сельского поселения зданий общественного назначения и обслуживания населения приведены в таблице №2.

с. Чувалкипово

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены в центре. Здесь находятся магазины, сельский дом культуры, библиотека, недействующая общеобразовательная школа, администрация сельсовета, отделение связи, АТС, ФАП, спортивный зал, мечеть, столовая.

с. Старомусино

Общественный центр села расположен в центральной части. Здесь находятся магазин смешанной торговли, сельский клуб, СВА, поликлиника, станция скорой помощи, общеобразовательная школа, детский сад, отделение связи, АТС, спортивный зал, мечеть, библиотека, пожарное депо, дом культуры, столовая.

с. Теперишево

Объекты культурно-бытового обслуживания и общественный центр села размещены в центре по улице Центральная. Здесь находятся начальная общеобразовательная школа, магазин смешанной торговли, мечеть, ФАП, клуб, библиотека.

д. Абраево

Общественный центр села расположен в центральной части. Здесь находятся, магазин смешанной торговли,  ФАП, клуб, библиотека, спортивная площадка.

с. Кызылга

Общественный центр представлен магазином товаров повседневного спроса.

Сёла Новокиевка и Романовка не имеют объектов культурно-бытового назначения.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

таблица №2

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Чувалкипово (513 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 17 | - | 0 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 74 | 312 недейств. | 0 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3-3,8 2,5-3 | 10,8 − | 319 |
| Спотрзал | м2 пл. пола | 80 | 41 | − | 0 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 154 | 300 | 195 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 154 | 72,6 | 47 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| ФАП | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 торг. пл. | 14 | 7 | - | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,12 | 5,75 | 4791,6 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Плоскостные сооружения | га | 0,9 | 0,46 | 1,36 | 295,6 |
| с. Старомусино (579 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 20 | 17 | 85 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 83 | 312/84 | 375 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,4-4,3 2,8-3,5 | 9,3 − | 216 |
| Спотрзал | м2 пл. пола | 80 | 46 | − | 0 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 174 | 300 | 172 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 174 | 101,1 | 58,5 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| СВА | коек | 20 | 11 | 10 | 100 |
| Поликлиника | Пос.в смену | 10 | 6 | 28/20 | 466 |
| Станция скорой помощи | 1 маш. на 5 тыс.жит. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 торг. пл. | 14 | 8 | - | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,14 | 6,88 | 4914 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Плоскостные сооружения | га | 0,9 | 0,52 | 0,92 | 177 |
| с. Теперишево (439 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 15 | - | 0 |
| Нач. общеобраз. учреждения | учащ. | 144 | 63 | 150/10 | 238 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 2,6-3,3 2,2-2,6 | 8,6 − | 260 |
| Спотрзал | м2 пл. пола | 80 | 35 | − | 0 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 132 | 100 | 76 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 132 | 70 | 53 |
| ФАП(аренда помещ. в здании СДК) | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 торг. пл. | 14 | 6 | - | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,10 | 6,23 | 6230 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Абраево (293 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 9 | - | 0 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 42 | - | 0 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании ФАП) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 1,7-2,2 1,4-1,7 | 7,5 − | 340 |
| Спотрзал | м2 пл. пола | 80 | 23 | − | 0 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 88 | 80 | 91 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 88 | 31 | 35 |
| ФАП | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,07 | 5,95 | 8500 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | - | 0 |
| с. Кызылга (68 чел.) |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 20,4 | 29,5 | 144 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,016 | 0,78 | 4875 |
| с. Новокиевка (23 чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,005 | 1,10 | 22000 |
| с. Романовка (4 чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,001 | 1,06 | 106000 |

Потребность наличного населения Чувалкиповского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

таблица №3

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Численн. работаю-щих, чел. | Вид выпускаемой продукции | Площ. торгов. зала, м2 | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ООО «У Рустама» | торговля | 2 | смешанный | 19 | д. Абраево, ул. Центральная, 48 |
| 2. | ООО Кооператив | торговля | 1 | смешанный | 12 | д. Абраево, ул. Центральная, д.50 |
| 3. | ООО «У Рустама» | торговля | 1 | смешанный | 15 | с. Старомусино, ул. Шоссейная, 1а |
| 4. | ООО «У Рустама» | торговля | 2 | смешанный | 8 | с. Старомусино, ул. Центральная, 48 |
| 5. | ООО Кооператив | торговля | 1 | смешанный | 29,5 | с. Кызылга, ул. Лесная, 5 |
| 6. | ООО Кооператив | торговля | 1 | смешанный | 27,6 | с. Чувалкипово, ул.Центральная, 35а |
| 7. | ИП Таюпов | торговля | 2 | смешанный | 45 | с. Чувалкипово, ул.Центральная, 64 |
| 8. | ООО Кооператив | торговля | 1 | смешанный | 20 | с. Теперишево, ул.Речная, 41 |
| 9. | ООО Вилена | торговля | 2 | смешанный | 50 | с. Теперишево, ул.Центральная, 9 |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Все объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета направлены на зерновое производство и разведение крупно-рогатого скота мясо-молочного направления и свиноводство.

В Чувалкиповском сельсовете действующие на сегодняшний день производства − это молочно-товарная ферма и зерноток, которые относятся к Кармаскалинскому филиалу ГУСП МТС Центральная, расположенному в селах Чувалкипово и Теперишево. В селе Старомусино предприятия относятся к ООО «Содружество» и ООО «Новотроицкое».

Расположение предприятий на территории сельского поселения представлена на чертеже «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон с выделением I очереди строительства. Карта планируемой границы населенного пункта. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны и зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

таблица №4

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огород-ные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо, Мотели; Гаражи; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, нефтегазопроводы, ЛЭП, электроподстанции; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

Малое предпринимательство

Развивается по следующим основным направлениям – главным образом, торговля, животноводство; менее активно − производственно-складская деятельность, строительство. Спортивное и рекреационное обслуживание не оказывается со стороны предпринимателей.

таблица №5

| № | Наименование предприятия | Отрасль | Вид выпускаемой продукции | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Теперишево |
| 1 | ИП Идиятуллин Д.С. | Сельское хозяйство | сельхозпродукция | ул. Лесная 1 |
| 2 | ИП Лутфуллин Г.М. | Сельское хозяйство | сельхозпродукция | ул. Центральная, 2 |
| 3 | ИП Ахметшин И.Ф. | Сельское хозяйство | сельхозпродукция | ул. Центральная, 7 |
| 4 | КФХ Лев (Сафин А.М.) | Сельское хозяйство | сельхозпродукция | ул. Речная, 2 |
| 5 | ИП Фаттахов Б.Г. | Сельское хозяйство | сельхозпродукция | ул. Шоссейная, 3 |
| 6 | КФХ Ихлас (Раянов И.Р.) | Сельское хозяйство | сельхозпродукция | ул. Школьная, 3 |
| 7 | КФХ Эльбрус (Ахметшин М.М.) | Сельское хозяйство | сельхозпродукция | ул. Полевая, 6 |
| с. Чувалкипово |
| 8 | КФХ Артур (Таюпов Р.А.) | Сельское хозяйство | сельхозпродукция | ул. Центральная, 60 |

1.3. Особо охраняемы природные территории и территории недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан

Согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ от 13.10.2011г. № 11-07-19/584 в составе реестра недвижимых памятников культурного наследия на территории сельского поселения расположен один выявленный памятник археологии и два памятника истории и архитектуры (см. таблицу №6).

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

таблица №6

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати-ровка | Современное использование, для памятника археологии-источник | Вид памятни-ка | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | мечеть | с. Старомусино | Кон.XIX- нач.XX в. |  | п/истории | В |
| 2 | мечеть | с. Теперишево | XIX в. |  | п/истории | В |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Чквалкипов-ские Курганы | В 4-5 км от с. Чувалкипово, в сторону с. Чукраклы, на пашне | Неизв. | ПАБ №151 |  | В |

Согласно Закону республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-3 подлежат государственной охране.

Согласно справке Минэкологии РБ №48 от 10.11.2014 г. в пределах сельского поселения Чувалкиповский сельсовет МР Чишминский район РБ особо охраняемых природных территорий регионального значения не имеется.

1.4. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Чувалкиповский сельского Совета, является автомобильная дорога межмуниципального значения Бикеево ‒ Теперишево, которая проходит через село Старомусино, деревню Абраево и село Чувалкипово. Автомобильная дорога относится к IV категории с усовершенствованным покрытием протяженностью 17 км в границах сельского Совета. Связь с Уфой осуществляется с выездом на автомагистраль  федерального значения М-5 "Урал" и Чишмы ‒ Киргиз-Мияки.

Ближайшая железнодорожная станция – Шингак-Куль.

Внутрихозяйственные связи осуществляются по дорогам IV−V категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытием.

Основной вид транспорта в сельсовете – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башкиравтодор», Чишминского ДРСУ.

Перечень автомобильных дорог муниципального значения

таблица №7

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Катего-рия дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т. ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетон | гравий | грунт |
| 1 | Бикеево ‒ Теперишево | IV | 17 | 17 | - | - |
| 2 | Чувалкипово ‒ Дурасово | IV | 2,8 | 2,8 | - | - |
| 3 | Кара-Якупово ‒ Петряево | IV | 2,3 | 2,3 | - | - |
| 4 | Старомусино ‒ Новокиевка | V | 2,3 | - | - | 5,3 |
| 5 | Чувалкипово ‒ Романовка | V | 5,8 | - | - | 5,8 |
| 6 | Абраево ‒ Кызылга | V | 1,8 | - | 1,8 | - |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

таблица №8

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Чувалкипово | 12,95 | 28,56 |
| с. Старомусино | 12,4 | 30,7 |
| с. Теперишево | 8,6 | 20,03 |
| д. Абраево | 9,5 | 18,3 |
| с. Кызылга | 2,5 | 4,09 |
| с. Новокиевка | 5,9 | 11,1 |
| с. Романовка | 1,6 | 4,5 |

1.5. Земли специального назначения

1.5.1. Кладбища

Нормативная потребность населения населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день (см. прилагаемую табл. №9), поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

таблица №9

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище | с.Чувалкипово | Ул. Школьная | 2,98 | 65 |
| 2 | Кладбище | с.Чувалкипово | Ул. Центральная, 35Б | 1,79 | 100 |
| 3 | Кладбище | с.Чувалкипово | 0,5 км, Ю | 0,98 | 50 |
| 4 | Кладбище | с. Старомунасипово | Ул. Центральная, 39Б | 2,72 | 100 |
| 5 | Кладбище | с. Теперишево | ул. Шоссейная | 3,26 | 60 |
| 6 | Кладбище | с. Теперишево | ул. Речная | 0,59 | 100 |
| 7 | Кладбище | с. Абраево | ул. Центральная | 0,94 | 100 |
| 8 | Кладбище | с. Абраево | ул. Центральная | 1,95 | 100 |
| 9 | Кладбище | с. Абраево | 0,2 км С | 3,07 | 30 |
| 10 | Кладбище | с. Кызылга | ул. Лесная | 0,78 | 50 |
| 11 | Кладбище | с. Новокиевка | 0,4 км Ю-З | 1,10 | 50 |
| 12 | Кладбище | с. Романовка | 0,5 км С | 1,06 | 50 |
| Всего: |  | 21,22 |  |

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

1.5.2. Свалки твёрдых бытовых отходов

Согласно справке администрации Чувалкиповского сельского совета, на территории сельсовета расположено 4 свалки ТБО.

Перечень мест размещения отходов производства и потребления

таблица №10

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чувалкипово | Ю-В | 1 | 0,3 | 50 |
| 2 | с. Старомусино | С | 1 | 0,2 | 50 |
| 3 | с. Теперишево | С-В | 1 | 0,3 | 50 |
| 4 | д. Абраево | З | 0,6 | 0,2 | 50 |

Согласно справке Минэкологии РБ №48 от 10.11.2014 г. ближайший к Чувалкиповскому сельсовету полигон ТБО, отвечающий требованию природоохранного законодательства, находится в р. п. Чишмы МР Чишминский район РБ, закреплен на праве хозяйственного ведения за ГУП «Табигат».

Проектом предусматривается ликвидация перечисленных в таблице №9 свалок ТБО, их вынос на единый районный полигон ТБО рядом с р. п. Чишмы, рекультивация их территорий и организация на их месте мусоропогрузочных станций.

1.5.3. Скотомогильники

На территории сельского поселения Чувалкиповский сельсовет располагается две действующие биометрические камеры и три недействующих скотомогильника.

таблица №11

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чувалкипово | Ю-В | 1 | 0,06 | до 30% |
| 2 | с. Теперишево | Ю-В | 0,5 | 0,06 | до 30% |
| 3 | с. Старомусино | В | 0,6 | закрыт | - |
| 4 | д. Абраево | Ю | 1 | закрыт | - |
| 5 | с. Кызылга | Ю-В | 1 | закрыт | - |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 биотермические камеры – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.6. Планировочные ограничения градостроительного развития

территории

1.6.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока протяжённостью:

- до 10 км − в размере 50 м;

- 10 − 50 км − в размере 100 м;

- от 50 и более − в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников и гейзеров) не определяется.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

таблица №12

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Уршак | 193 | 200 | 50 | 20 |
| р. Теперина | 16 | 100 | 50 | 20 |
| р. Чувалкипка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| р. Кизяк | 25 | 100 | 50 | 20 |
| р. Бузанак | 6,3 | 50 | 50 | 5 |
| руч. Мал. Кузела | 1,9 | 50 | 50 | 5 |
| руч. Якау | 1,1 | 50 | 50 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса находятся по северо-востоку территории сельского поселения.

1.6.2. Земли рекреационного назначения

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природы и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы.

Таких земель рекреационного назначения на проектируемой территории нет.

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

1.6.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10 м − для ВЛ до 20 кВ, 15 м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС (35/10 кВ).

1.6.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.6.5. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления 12 атм., обеспечивающий с. Чувалкипово, д. Абраево, с. Старомунасипово, с. Теперишевои с. Кызылга природным газом. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции  «Чишмы», Справочника по климату СССР (1968г.), по данным ТСН 23-357-2004 РБ "Климат Республики Башкортостан" (2001г.) и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Проектируемый район по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат района − умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерный особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм осадков, давления, ветра, облачности и т.д.

Значения климатических параметров

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5867 МДж/м2;

- среднегодовая температура воздуха +2,8 С, среднемесячная температура января −14,4 0С, июля +19,30С;

- абсолютные температуры воздуха – минимум −480 С,  максимум +400 С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее −200 С 17,4 дней;

- максимальная глубина промерзания почвы 143 см (1 раз в 10 лет), 196 см (1 раз в 50 лет);

- преобладающие направления ветра – южные и юго-западные;

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при южных (4,3 м/сек) и юго-западных (3,8м/сек) ветрах;

- наибольшие скорости ветра, возможные каждый год, составляют 35 м/сек.,

1 раз в 25 лет – 25 м/сек., 1 раз в 50 лет − 26 м/сек;

- количество осадков за ноябрь − март составляет 105 миллиметров.;

- относительная влажность воздуха в среднем за год − более 75 %.

Повторяемость направления ветра

Таблица №13

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 22 | 8 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 | 15 |
| Холодный период | 4,8 | 5,0 | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 5,8 |
| Год | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Опасные погодные явления

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 43 дня с метелью.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 16, наи-большее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория проектируемого района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 212 дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Проектируемая территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление − ветра южные, со скоростью ветра более 4−7,5 м/сек.

Повторяемость слабых ветров на территории 52,7 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %.

2.1.2. Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика

Территория Чишминского района, где расположено сельское поселение Чувалкиповский сельсовет, занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. В геолого-тектоническом отношении относится к Волго-Уральской антеклизе. В Чишминском районе на поверхности развиты пермские образования. Пермская система подразделяется на нижний и верхний отделы.

Рельеф территории полого-увалистый с уклоном поверхности до 10 % в сторону рек. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 102,8 м до 140,8 м. Имеются значительные заболоченные участки.

Инженерно-геологические условия для строительства определяются уклонами местности, глубиной залегания грунтовых вод, несущей способностью грунтов и процессом оврагообразования.

Основные отрицательные физико-геологические явления, характеризующие территорию Чишминского района: затопление пойменных территорий рек и озер, оврагообразование, осыпи, подмыв и обрушение берегов, карстовые проявления, заболоченность территории.

В качестве естественного основания фундаментов проектируемых зданий и сооружений почти повсеместно будут служить четвертичные элювиально-делювиальные отложения. Эти отложения представлены суглинками и глинами, реже супесями. суглинки тяжелые, средние, реже легкие. маловажные. По механическому составу преимущественно пылеватые.

2.1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть поселения представлена крупной рекой Уршак и ее притоками.

Река Уршак – наиболее крупная, протекает на юго-востоке территории Чувалкиповского сельсовета. Фактически является границей поселения. Является левым притоком реки Белой.  Длина реки 193 км, рельеф реки слабо холмистый. Начинается в Стерлибашевском районе. Питание реки преимущественно снеговое, среднегодовой расход воды - в устье - 13,5 м3/сек.

Река Кизяк (длина 25 км) − левый приток реки Уршак. Берет начало в 45 км. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Белая  − от водомерного поста села Охлебино до города Уфы, без рек Уфы (от истока до посёлка городского типа Шакши) и Дёмы (от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёвки), речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Река Теперишка — протекает в Чувалкиповском сельсовете. Устье реки находится в 65 км по левому берегу реки Уршак. Длина реки составляет 16 км. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от водомерного поста села Охлебино до города Уфы, без рек Уфы (от истока до посёлка городского типа Шакши) и Дёмы (от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёвки), речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Река Чувалкипка — устье реки находится в 62 км по левому берегу реки Уршак. Длина реки составляет 13 км. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от водомерного поста села Охлебино до города Уфы, без рек Уфы (от истока до посёлка городского типа Шакши) и Дёмы (от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёвки), речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Во время весеннего разлива территория Чувалкиповского сельсовета не подтапливается.

Перечень рек на территории СП Чувалкиповский  сельсовет

Таблица №14

| №п/п | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохран. зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Уршак | р. Белая | 193 | 200 |
| 2 | р. Кизяк | р. Уршак | 17 | 100 |
| 3 | р. Чувалкипка | р. Уршак | 13 | 100 |
| 4 | р. Теперишка | р. Уршак | 16 | 100 |
| 5 | Р. Бузанак | р. Кизяк | 6,3 | 50 |
| 6 | Руч. Малый Кузела | р. Кизяк | 1,9 | 50 |
| 7 | Руч. Якау | р. Кизяк | 1,1 | 50 |

2.1.4. Растительность

Территория Чишминского района расположена в южной части лесостепной зоны. Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустар-никовой и травянистой.

Леса в основном широколиственные и состоят в липы, клена, дуба, березы, осины. Общая площадь лесных массивов составляет 31533 га, из них хвойных - 20986 га, лиственных - 10547 га. По территории Чишминского района леса расположены неравномерно. В подлеске встречается лещина, шиповник, черемуха. Кустарники сохранились в поймах рек и речек. Представлены ивой, ольхой, черной смородиной, калиной, ежевикой, шиповником. Естественная травянистая растительность сохранилась главным образом в поймах рек, в балках, лощинах, по опушкам леса, на крутых и сильно покатых склонах, в местах, не доступных для механизированной обработки. Сенокосы на территории района занимают площадь 5378 га. Приурочены главным образом к поймам рек, к опушкам лесов, к пологим и покатым склонам балок и представлены разнотравно-мятликовой и разнотравно-типчаковой ассоциациями. Среди разнотравья - таволга шестилепестная, земляника, донник клубненосный, кровохлебка лекарственная, горошек, ковыль, цикорий, тысячелистник, нивяник и другие. Растительный покров пойм рек значительно разнообразен, чем на суходолах.

Наиболее распространенные растения: береза бородавчатая, вяз гладкий, дуб обыкновенный, липа сердцелистная, тополь дрожащий, осина, горошек, донник лекарственный, душистый колосок, душица обыкновенная, ежа сборная, земляника, земляника зеленая, земляника лесная, клевер, ковыль, кровохлебка лекарственная, лабазник, лапчатка, люцерна, овсянница луговая, одуванчик лекарственный, полынь горькая, пустырник пятилопастный, пырей ползучий, солодка коржинского, тысячелистник обыкновенный.

К редким и исчезающим видам, встречающимся на территории района, занесенным в Красную книгу РБ, также относятся: сальвиния плавающая распространена в старице реки Демы, пухонос приземистый распространен в окрестностях поселка Чишмы и в пойме реки Дема, тюльпан поникающий, венерин башмачок настоящий произрастает в зоне памятника природы у села Дмитриевка, дремлик болотный, ятрышник шлемоносный, копеечник, остролодчник Ипполита, ясенец голостолбиковый, алтей лекарственный распространен на пойменных лугах реки Дема, валериана лекарственная, золототысячник болотный, любка двулистная, ландыш майский встречается по пойме реки Дема.

2.1.5. Почвы

Чишминский район относится к Предуральской степной зоне. Здесь преобладают выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, сырые лесные почвы.

Район сильно освоенный, сельхозугодия занимают 14205,35 га.

Нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Чишминском районе является серьезной экологической проблемой.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов новых земель под жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных проектом территориального планирования МР Чишминский район.

Планировочное решение проектируемых населенных пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре села и сельского поселения в целом.

Генеральные планы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом исходных данных и предложений ОАиГ администрации Чишминского района.

Село Чувалкипово

Развитие села Чувалкипово планируется в северо-восточном направлении, вдоль трассы Бикеево-Теперишево с северной стороны, на землях сельскохозяйственного назначения (пашня), а также на незначительном участке в границе населенного пункта, с дальнейшим упорядочением сложившейся застройки, благоустройством и инженерным обеспечением.

Село Старомунасипово

В селе происходит небольшой рост численности населения за счёт механического притока горожан. Развитие села планируется в  северном направлении за границей населенного пункта, с дальнейшим упорядочением сложившейся застройки. Там же предусматривается создание общественного подцентра для новой селитебной территории, а также благоустройство и инженерное обеспечение сложившейся застройки.

Село Теперишево

Территориальное расширение селитебной территории предусмотрено в северном направлении с освоением незастроенных территорий, предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки, размещение общественного подцентра с недостающими объектами обслуживания, благоустройство и инженерное обеспечение.

Деревня Абраево

Размещение нового жилья в деревне планируется в северной части с одновременным освоением участков существующих участков с дальнейшим упорядочением сложившейся застройки и размещением объектов обслуживания на новой селитебной территории, благоустройством и инженерным обеспечением. Проектом предусматривается размещение мечети, начальной школы, детского сада, сельского клуба, магазина, пункта бытового обслуживания.

Село Кызылга

Территориальное расширение селитебной территории предусмотрено в юго-восточном  направлении с освоением незастроенных территорий, предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки. Объекты культурно-бытового обслуживания находятся в 1,5 км в д. Абраево. В селе имеется магазин.

Расширение территорий населенных пунктов Новокиевка и Романовка − из-за отсутствия роста численности населения − проектом не предусматривается.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития сельских поселений определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, а также особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

Дальнейшее развитие Чишминского района представляется в виде планомерной эволюции тех территорий, которые уже в настоящее время определяют народно-хозяйственный комплекс района и образуют его систему расселения. Чишминский район должен сохранить свое значение в качестве зоны высокотоварного сельскохозяйственного производства и развитого комплекса переработки сельхозпродукции.

Усилится туристско-рекреационная роль района в перспективных зонах отдыха вдоль р. Дёмы и получит дополнительные возможности его транспортно-дорожный комплекс. Некоторые производственные и транспортные связи приобретут межобластной и межрайонный характер, к чему уже сейчас имеются предпосылки.

В условиях Чишминского района очевидна лидирующая роль районного центра. В пределах центральной зоны прогнозируется основное социально-экономи-ческое развитие, где предусмотрено развитие перерабатывающей промышленности, транспорта и услуг, которое должно обеспечить хозяйственный подъем всего района. На перспективу следует прогнозировать продолжение процессов концентрации населения в данной зоне, ускоренное развитие торговых, сервисных, образовательных и других функций. Данная территория находится в зоне наибольшего благоприятствования для инвестиционного процесса.

Вне указанной территории можно выделить несколько обособленный подцентр в южной части района − с. Шингак-Куль, назначение которого служить центром развития второго порядка относительно зоны райцентра. Село имеет хорошую транспортную связь с центральной зоной. Здесь намечается относительно широкий спектр социальных услуг и развитие мест приложения труда. Это должно способствовать более равномерному развитию территории района и снимать возможное давление избыточных ресурсов на центральную зону района.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения Чишминский сельсовет. Это объясняет сложившуюся ситуацию в социально-экономическом развитии не только проектируемой территории, но и всей отрасли.

Динамика валовых сборов сельскохозяйственных культур характеризуется снижением по некоторым показателям: овощей, что связано с множеством причин, среди которых: износ основных средств сельхозпредприятий, отсутствие адекватных затратам на производство денежных поступлений, невозможность соблюдения интенсивных технологий, большой износ сельскохозяйственной техники и пр.

На эффективности возделывания сельскохозяйственных культур сказывается низкий уровень внесения органических и минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях.

В структуре сельхозпродукции в масштабах сельского поселения значительная роль отводится животноводству, птицеводству и растениеводству.

В Чувалкиповском сельсовете нет собственных сельскохозяйственных предприятий: действующие на сегодняшний день производства − это молочно-товарная ферма и зерноток, которые относятся к Кармаскалинскому филиалу ГУСП МТС Центральная, расположенному в селах Чувалкипово и Теперишево. В селе Старомусино предприятия относятся к ООО «Содружество» и ООО «Новотроицкое». В основном население живёт за счёт собственного подсобного хозяйства. Небольшая часть населения выезжает на работу на производственные предприятия, в торговлю и бытовое обслуживание в районный центр, в Стерлитамак, Салават, Ишимбай, в столицу республики и на северные нефтегазовые промыслы.

Преодоление депопуляции, восстановление механизма воспроизводства населения – наиболее сложная задача из всего комплекса проблем проектируемой территории. Градостроительная политика ближайшего будущего должна основываться на идее сбалансированного развития территорий республики, что предполагает поиск ресурсов для развития депрессивных районов.

Направления развития отраслей экономики сельского поселения:

- развитие агропромышленного комплекса − растениеводство, животноводство, сельхозпродукции;

- развитие малого предпринимательства;

- прочие виды хозяйственной деятельности;

- культурно-бытовое и социальное обслуживание населения;

- жилищное строительство.

Проектом предлагается строительства убойного цеха в 1,3 км к северо-западу от села Чувалкипово. Место для размещения скотоубойного цеха отводится по согласованию с органами государственного ветеринарного и санитарного надзора. Санитарно-защитная зона составляет 300 м.

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей в населённых пунктах Чувалкиповского сельсовета на 01.01.2014 год − за основу расчётов взята численность населения 1919 чел.

3.2.1. Демографическая ситуация

Администрацией муниципального района Чишминский район и сельского поселения представлены сведения о количестве жителей в населённых пунктах сельского поселения Чувалкиповский сельсовет за 2007-2014 годы.

Численность населения населённых пунктов сельского поселения

Таблица  №15

| № п/п | Населённый пункт | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Чувалкипово | 513 | 230 |
| 2 | с. Старомусино | 579 | 235 |
| 3 | с. Теперишево | 439 | 156 |
| 4 | д. Абраево | 293 | 126 |
| 5 | с. Кызылга | 68 | 35 |
| 6 | с. Новокиевка | 23 | 17 |
| 7 | с. Романовка | 4 | 4 |
| Всего по хозяйству: | 1919 | 803 |

Средний размер семьи равен:   1919 : 803= 2,39 чел.

Динамика численности населения

Таблица №16

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост/убыль (+или−) | Механический прирост/убыль (+или−) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200... | 1972 |  | Нет данных |
| 2008 | 1965 | -7 | Нет данных |
| 2009 | 1948 | -17 | Нет данных |
| 2010 | 1942 | -6 | Нет данных |
| 2011 | 1940 | -2 | Нет данных |
| 2012 | 1945 | -5 | Нет данных |
| 2013 | 1931 | -14 | Нет данных |
| 2014 | 1919 | -12 | Нет данных |

По таблицам видно, что демографическая ситуация в сельском поселении Чувалкиповский  сельсовет весьма неблагоприятная. За период с 2007-2014 год население сельского поселения уменьшилось на 53 человека.

Возрастной состав населения

Таблица №17

| Возрастные группы | На исходящий 2014 г. |
| --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин |
| 1 | 4 | 5 |
| 0-7 лет | 103 | 51 |
| 7-15 лет | 104 | 53 |
| 15-17 лет | 37 | 17 |
| 17-55лет - женщины | 441 |
| 17-60 лет - мужчины | 597 |
| Пенсионный возраст | 637 | 448 |

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Трудоспособная часть населения в среднем по сельсовету составляет  54,1% − ниже среднереспубликанского показателя (по РБ – 61%).

Состав населения характеризуется диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет 5,2%.

Половая структура населения Чувалкиповского сельсовета

Таблица  №18

| Всего населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| 1919 | 909 | 1010 |
| 100% | 47,4% | 52,6% |

3.3. Численность населения

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения Чувалкиповский сельсовет при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической ёмкости        территории

Численность населения сельского поселения Чувалкиповский сельсовет на проектируемый период составила 1919 человека, при этом общее количество семей (см. таблицу №15) – 803, средний размер семьи (коэффициент семейности) составляет    1919 : 803 = 2,39 чел.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.;

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.;

3. «Схема территориального планирования МР Чишминский район», ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2009 г.,

4. Согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Чувалкиповский сельсовет на I очередь строительства и на расчётный срок принимается равным 3,2.

Расчет численности населения

Таблица №19

| Показатели | с. Чувалкипово | с. Старомусино | с. Теперишево | д. Абраево | с. Кызылга | с. Новокиевка | с. Романовка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее население | 513 | 579 | 439 | 293 | 68 | 23 | 4 | 1919 |
| На I очередь строительства 2024 г |
| Количество новых участков | 50 | 33 | 47 | 61 | 5 | - | - | 196 |
| Население новых участков | 160 | 106 | 150 | 195 | 16 | - | - | 627 |
| С учётом существ. населения | 673 | 685 | 586 | 491 | 84 | 23 | 4 | 2546 |
| На расчётный срок до 2034 г. |
| Количество новых участков | 25 | 30 | 46 | 31 | 5 | - | - | 137 |
| Население новых участков | 80 | 96 | 147 | 99 | 16 | - | - | 438 |
| С учётом населения I очер. и существ. населения | 753 | 781 | 733 | 590 | 100 | 23 | 4 | 2984 |

Площади участков приняты от 1500 м2 до 3000 м2 (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 50926,6 кв. м состоит из 1041 малоэтажных одноквартирных жилых домов усадебного типа.

Количество дворов по населенным пунктам Чувалкиповского сельсовета

Таблица  №20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жилых домов | Общая площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чувалкипово | 272 | 12666,3 |
| 2 | с. Старомусино | 302 | 15332,8 |
| 3 | с. Теперишево | 183 | 10322,1 |
|  | д. Абраево | 175 | 8380,6 |
|  | с. Кызылга | 52 | 2187,4 |
|  | с. Новокиевка | 41 | 1484,7 |
|  | с. Романовка | 16 | 552,7 |
| Итого: | 1041 | 50926,6 |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету без вычета ветхого и

аварийного жилищного фонда составляет:  50926,6:1919  = 26,5 м2/чел.

К 2014 году жилищная обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения составляет 26,5 м2/чел., − значение выше рекомендуемой ТСН РБ   25,6 м2/чел. Поэтому для I очередного строительства и на расчётный срок проектом принята жилищная обеспеченность 30,0 м2/чел.

Жилой фонд сельского поселения на I очередь строительства 2024 год составит:

57570 м2 + 627 чел. х 30,0 м2/чел. = 57570м2 + 18810 м2 = 76380 м2,

где 18810  м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилой фонд сельского поселения на расчётный срок к 2034 году составит:

76380 м2 + 438 чел. х 30 м2/чел. = 76380 м2 + 13140 м2 = 89520 м2,

где 13140 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2024 по 2034 годы.

3.5. Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Чувалкиповский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного назначения территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

на расчетный срок

| Ж – жилые Д – общественно-деловые П – производственные У – дороги | Р – рекреационные С − земли специального назначения С/х – сельскохозяйственного использования Ив – иные виды функциональных зон |
| --- | --- |

Таблица №21

| № п/п | Населенные пункты | Площ. терр., га сущ./пр. р. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | Ив |
| 1 | Чувалкипово | 173,7 | 90,59 | 3,67 | 0,77 | 28,56 | 0,8 | 4,08 | 41,2 | 4,03 |
|  |  | 206,3 | 113,37 | 4,23 | 1,28 | 40,02 | 24,16 | 4,08 | 15,1 | 4,03 |
| 2 | Старомусино | 200,1 | 107 | 4,64 | 5,73 | 30,7 | 0,72 | 4,95 | 45,08 | 1,25 |
|  |  | 229,02 | 121,68 | 5,3 | 6,05 | 39,02 | 31,04 | 4,95 | 19,55 | 1,25 |
| 3 | Теперишево | 168,77 | 64,9 | 2,95 | 4 | 20,03 | 3,45 | - | 69,19 | 4,25 |
|  |  | 198,94 | 86,6 | 3,86 | 4 | 28,63 | 25,6 | - | 46 | 4,25 |
| 4 | Абраево | 110,52 | 68,17 | 1,53 | - | 18,3 | - | 2,8 | 19,72 | - |
|  |  | 124,6 | 82 | 2,18 | - | 23,02 | - | 2,8 | 14,6 | - |
| 5 | Кызылга | 27,5 | 18,71 | 0,03 | - | 4,09 | 0,46 | - | 4 | 0,21 |
|  |  | 30,26 | 21,57 | 0,03 | - | 5,34 | - | - | 3,11 | 0,21 |
| 6 | Новокиевка | 158,02 | 15,94 | - | - | 11,1 | 4,98 | - | 124,92 | 1,26 |
| 7 | Романовка | 23,46 | 7,13 | - | - | 4,5 | 0,62 | - | 11,21 | - |
|  | Итого | 862,25 | 372,44 | 12,85 | 10,5 | 117,28 | 11,03 | 11,83 | 315,35 | 11 |
|  |  | 970,78 | 448,29 | 15,63 | 11,33 | 151,81 | 86,4 | 11,83 | 234,49 | 11 |

Примечания 1). В таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

2). В показателях в знаменателе приведен прирост территорий на первую очередь и расчетный срок с 2014 по 2034 гг. без учета существующих территорий.

Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица №22

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2014г.) | Расчетный срок (до 2034г.) с учетом сущ. территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 17649,96 | 17649,96 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 24949,9 | 24949,9 |
| 2 | Земель природоохранного назначения | га | - | 205,3 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 57,3 | 57,3 |
| 4 | Земель сельскохозяйств-го назначения | га | 14205,35 | 13884,9 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 7,1 | 7,1 |
| 6 | Земель транспорта | га | 14,45 | 20,8 |
| 7 | земли населенных пунктов, в т. ч.: | га | 862,25 | 970,78 |
|  | жилых зон | га | 372,44 | 448,29 |
|  | общественно-деловых зон | га | 12,85 | 15,63 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | га | 127,78 | 163,14 |
|  | рекреационных зон | га | 11,03 | 86,4 |
|  | сельскохозяйственные | га | 315,35 | 234,49 |
|  | земли спец.назначения |  | 11,83 | 11,83 |
|  | иные виды земель | га | 11 | 11 |
| 8 | Земель спец. назначения | га | 6,99 | 6,99 |
| 9 | Иные виды земель в с.п. | га | 1,62 | 1,62 |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

Таблица №23

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Кадастровая стоимость, руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), сущ.права | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Чувалкипово |
| 02:52:00000:1385 | 31,35 | Земли населенных пунктов | 4,18 | Госсобственность | Для сельскохозяйственного производства | Малоэтажное строительство |
| с. Старомусино |
| 02:52:00000:1117 | 28,93 | Земли населенных пунктов | 4,18 | Госсобственность | Для сельскохозяйственного производства | Малоэтажное строительство |
| с. Теперишево |
| 02:52:150303:4 | 21,81 | Земли населенных пунктов | 1,28 | Госсобственность | Для сельскохозяйственного производства | Малоэтажное строительство |
| 02:52:150303:11 | 8,36 | Земли населенных пунктов | 4,3 | Госсобственность | Для сельскохозяйственного производства | Малоэтажное строительство |
| д. Абраево |
| 02:52:120204 | 14,08 | Земли населенных пунктов | 4,18 | Госсобственность | Не указана | Малоэтажное строительство |
| с. Кызылга |
| 02:52:120209 | 2,76 | Земли населенных пунктов | 4,18 | Госсобственность | Не указана | Малоэтажное строительство |

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,20 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Чувалкиповский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В 1959 году Чувалкиповский сельсовет объединили со Старомусинским сельсоветом, поэтому основные объекты культурно-бытового обслуживания расположены в селе Чувалкипово ‒ административном центре и селе Старомусино.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения остальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса,  культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образований.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Предусмотренные нормами помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения для библиотек и для досуга – в зданиях СДК, плоскостные спортивные сооружения – на территории спортядра при школах и в зонах рекреации.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Образовательные учреждения

Согласно представленным данным, в сельском поселении Чувалкиповский сельсовет дошкольное образовательное учреждение имеется в с. Старомусино  на 17 мест, которое фактически посещают 17 детей − включая детей, которых возят из всех деревень из-за отсутствия там детских садиков.

Общеобразовательная школа на 312 учащихся расположена в с. Старомусино. Начальная школа имеется в с. Теперишево на 150 учащихся, которой фактически посещают 10 детей. В с. Чувалкипово общеобразовательная школа закрыта в 2014 году.

Генпланом по нормам численности населения предусматривается возобновление деятельности общеобразовательной школы в селе Чувалкипово и построить начальную школу в д. Абраево на 100 мест. Строительство дошкольных образовательных учреждений предлагается в с. Чувалкипово, с. Теперишево и д. Абраево. Учащиеся и дети дошкольного возраста с. Новокиевка будут ездить на учёбу в общеобразовательную школу и в ДОУ в с. Старомусино, а дети с. Кызылга будут посещать СОШ и ДОУ в деревни Абраево. Здание школы в деревни Абраево предлагается разместить на территории разрушенной школы.

Учреждения здравоохранения

Населённые пункты Чувалкиповского сельсовета расположены на расстоянии от 33 до 45 км от центральной районной больницы в с. Чишмы. Основным учреждением здравоохранения в с. Старомусино на расчётный срок останется существующая СВА с дневным стационаром и поликлиника.  Проектом предлагается реконструкция  здания СВА с увеличением вместимости до 16 коек. Поликлиника на расчетный срок увеличиться до 42 посещений в смену. Других учреждений здравоохранения в сельском поселении, кроме аптечных магазинов, по нормам численности населения не требуется.

Учреждения досуга, культуры и искусства

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу, а также предприятия и учреждения, обслуживающие населенные пункты.

Вместимость сельских домов культуры (300 мест в с. Чувалкипово, 300 мест в с. Старомусино, 100 мест в с.Теперишево и 80 мест в д. Абраево) не обеспечивает нормативную потребность населения на I очередь строительства и на расчетный срок. Проектом предлагается  строительство СДК в с. Теперишево и реконструкция существующего СДК в д. Абраево, в составе которых размещаются помещения для культурно-массовой деятельности и библиотеки.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено:

- строительство плоскостных спортивных сооружений на территориях при школах;

- строительство спортивных площадок на существующей селитебной территории в с. Теперишево.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2034 г.) в необходимо строительство плавательного бассейна на территории школы в с. Чувалкипово.

Магазины

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в существующих и  новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания

В связи с отсутствием на сегодняшний день предприятий общественного питания и бытового обслуживания, на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить кафе в с. Чувалкипово, с. Старомусино, с. Теперишево и в д. Абраево. На данный момент в селе Чувалкипово и селе Старомусино имеются столовые для работников сельскохозяйственных предприятий.

Приёмные пункты и (индивидуальные) предприятия бытового обслуживания также будут входить в состав торгово-бытового комплексов в с. Чувалкипово, с. Старомусино, с. Теперишево и д. Абраево. Предусматривается строительные работы пекарни с кондитерским цехом в с. Староумусино.\

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормам, для обслуживания населения сельского поселения в с. Чувалкипово и с. Старомусино имеется 1 почтовое отделение (на 0,5-6,0 тыс. чел.). Требуется обеспечить кредитно-финансовыми учреждениями согласно нормам − 1 отделения банка на 0,5 тыс. чел. в с. Чувалкипово, в с. Старомусино − 1 отделения банка на 0,5 тыс. чел., в с. Теперишево - 1 объект  и 1 отделение банка в деревни Абраево. Новые отделения связи требуются  в с. Теперишево и д. Абраево.

Гостиницы

Генпланом предлагается строительство одной гостиницы на 18 мест на новой селитебной территории в с. Чувалкипово.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляют пождепо на 1 автомашину в с. Старомусино, который относится к администрации сельского совета. Проектом он сохраняются.

Кладбища

Нормативная потребность населения всех населённых пунктов в кладбищах на I очередь строительства и расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Чувалкипово  на расчётный срок

Таблица №24

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 673 чел. | Рас. срок 753 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | - | 23 | 26 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 312 | 97 | 108 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 10,8 − | 5/4 | 6/5 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | При школе | 54 | 60 |
| Помещ. для физк.-оздор.занят. | м2 пл. пола | 80 | − | 54 | 60 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | − | 40 | 45 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 пос. место | 300 | 300 | 202 | 226 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 72,6 | 202 | 226 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Столовая | Пос.мест | 40 | 24 | 24 | 24 |
| Предпр. общепитания | пос. мест | 40 | − | 27 | 30 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 3 | 3 |
| Аптека | м2 | 14 | − | 9 | 11 |
| Бассейн с площ. зеркала воды* | м2 | 20-25 | − | 64 | 75 |
| Отделение банка 0,3-0,5 тыс.жит. | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Кладбища | га | 0,24 | 5,75 | 0,16 | 0,18 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 1,36 | 0,60 | 0,67 |
| Придорожная гостиница* | мест | 6 | − | 15 | 18 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

*указано с учетом всех населенных пунктов сельского поселения

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Старомусино на расчётный срок

Таблица №25

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 685 чел. | Рас. срок 781 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации* | мест | 33-34 | 20 | 24 | 27 |
| Общеобразоват. учреждение* | учащ. | 144 | 312 | 101 | 116 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) * | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 9,3 | 5/4 | 6/5 |
| Спортзал общего пользования* | м2 пл. пола | 60-80 | При школе | 56 | 64 |
| Помещ. для физк.-оздор.занят. | м2 пл. пола | 80 | − | 56 | 64 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 60 | − | 42 | 48 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 пос. место | 300 | 300 | 210 | 241 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 101,1 | 210 | 241 |
| Предпр. общепитания* | пос. мест | 40 | − | 28 | 32 |
| Столовая | пос. мест | 40 | 24 | 24 | 24 |
| СВА** | коек | до 20 | 10 | 21 | 30 |
| Станция скорой помощи** | 1 автом. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поликлиника** | Пос.в смену | 10 | 28 | 25 | 42 |
| Аптека | м2 | 14 | − | 10 | 11 |
| Пекарня с кондитерск. цехом | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит* | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предпр. бытобслуживания* | раб. мест | 4 | − | 3 | 3 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс.жит.тыс. жит* | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Кладбища | га | 0,24 | 6,88 | 0,16 | 0,18 |
| Плоскостные спортсооруж.* | га | 0,7-0,9 | 0,92 | 0,63 | 0,72 |
| Культовое здание* | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пожарное депо** | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 1 |

* указано с учетом с. Новокиевка

** указано с учетом всех населенных пунктов сельского поселения

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Теперишево  на расчётный срок

Таблица №26

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 589 чел. | Рас. срок 736 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | − | 20 | 25 |
| Нач. образоват. учреждения | учащ. | 144 | 150 | 85 | 106 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | − | 47 | 59 |
| Помещ. для физк.-оздор.занят. | м2 пл. пола | 80 | − | 47 | 59 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | − | 35 | 44 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 пос. место | 300 | 100 | 177 | 220 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) * | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 8,6 | 4/3 | 5/4 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 70 | 177 | 220 |
| Предпр. общепитания | пос. мест | 40 | − | 24 | 29 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 2 | 3 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс.жит.тыс. жит* | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| ФАП | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека | м2 | 14 | − | 8 | 10 |
| Кладбища | га | 0,24 | 6,23 | 0,14 | 0,18 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,53 | 0,66 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Абраево на расчётный срок

Таблица №27

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 488 чел. | Рас. срок 587 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Дошкольные организации* | мест | 33-34 | − | 19 | 23 |
| Нач. образоват. учреждения * | учащ. | 144 | − | 82 | 99 |
| Спортзал общего пользования* | м2 пл. пола | 60-80 | − | 46 | 55 |
| Помещ. для физк.-оздор.занят. * | м2 пл. пола | 80 | − | 46 | 55 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 60 | − | 34 | 41 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 пос. место | 300 | 80 | 172 | 206 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании ФАП) * | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 7,5 | 4/3 | 5/4 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 31 | 147 | 177 |
| Предпр. общепитания* | пос. мест | 40 | − | 23 | 27 |
| Предпр. бытобслуживания* | раб. мест | 4 | − | 2 | 3 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит* | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс.жит.тыс. жит* | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| ФАП* | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека | м2 | 14 | − | 7 | 8 |
| Кладбища | га | 0,24 | 5,95 | 0,11 | 0,14 |
| Плоскостные спортсооруж. * | га | 0,7-0,9 | − | 0,51 | 0,61 |
| Культовое здание | объект | 1 | − | 1 | 1 |

* указано с учетом населения с. Кызылга

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Кызылга на расчётный срок

Таблица №28

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 84 чел. | Рас. срок 100 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | − | 3 | 3 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 20,4 | 25 | 30 |
| Аптека(киоск) | м2 | 14 | − | 1 | 1 |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,78 | 0,02 | 0,024 |

Село Романовка и село Новокиевка не имеют объектов культурно-бытового обслуживания.

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Проектом предлагается сохранить существующие производства и развивать новые любых форм собственности, которые будут заняты переработкой сельхозпродукции, производством пищевых продуктов и деревообработкой с производственными цехами − изготовлением мебели, деревянных и отделочных конструкций, жилых домов, хозпостроек, заборов и бань (саун).

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличение количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти мероприятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого предпринимательства (пекарни с кондитерскими цехами, производство столярных изделий, окон, ателье по ремонту и пошиву, парикмахерская-маникюр, юридические услуги, семейный врач, стоматолог, интернет-клубы, производственные помещения и приёмные пункты стирки белья и химчистки одежды и т.п.) также предлагается разместить в производственных и коммунальных, а также в селитебных зонах.

Проектом предлагается размещения убойного цеха в 1,3 км к северо-западну от села Чувалкипово. Место для строительства скотоубойного цеха отводится по согласованию с органами государственного ветеринарного и санитарного надзора. Санитарно-защитная зона составляет 300 м.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий увеличиться для строительства мусороперегрузочной станции и убойного цеха.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации населенных пунктов в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-западном участке производственной зоны.

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7. Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны на существующей селитебной территории в селе Чувалкипово, Старомусино, Теперишево и  деревни Абраево.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

По схеме территориального планирования  юго-восточная часть сельского поселения Чувалкиповский сельсовет будет использована для размещения отдыхающих и туристов малых сельских поселений. Село Романовка расположена в живописной местности, но не имеет экономических перспектив для дальнейшего сохранения или развития. Проектом предлагается разместить оборудованную базу «Дом охотника» около деревни Абраево (с развитием спортивной лицензированной охоты), «Дом рыболова»  вблизи села Кызылга.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, и расчистка русла рек Уршак, Чувалкипка, Кизяк, Бузанак, руч. Малая Кузела и руч.Якау, а так же пяти прудов юго-восточнее д. Абраево, северо-западнее с. Старомусино, южнее с. Теперишево и южнее с. Романовка.

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

В восточной стороне села Старомусино необходимо предусмотреть берегоукрепление  р. Кизяк:

- профилирование берегов;

- каменная наброска;

- посадка кустарников.

Во время весеннего разлива территории населенных пунктов сельского поселения Чувалкиповский сельсовет не затапливаются.

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик рек и особенностей использования территорий.

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий населённых пунктов осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки ниже по течению.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для населенных пунктов Чувалкиповского сельсовета железнодорожная станция находится в с. Шингак-Куль, расстояние до него составляет от 15 до 22 км.

Основной вид транспорта – автомобильный. Расстояние до райцентра (с. Чиш-мы) составляет от 33 до 45 км.

Существующую транспортную сеть представляет автомобильная дорога межмуниципального значения Бикеево ‒ Теперишево. Автомобильная дорога относится к IV категории с усовершенствованным покрытием протяженностью 17 км в границах сельского Совета.

Связь с Уфой осуществляется с выездом на автомагистраль  регионального значения Уфа ‒ Чишмы и Чишмы ‒ Киргиз-Мияки, далее по дороге федерального значения Самара-Уфа-Челябинск (трасса М-5).  Развитая транспортная сеть позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транспорта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Цель дальнейшего развития придорожных услуг – приведение ее до уровня соответствия с потребностями экономики и населения района.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений на них, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей с учетом доведения технических характеристик до нормативных параметров дорог и мостовых сооружений в соответствии с запроектированными категориями автомагистралей.

Трасса автомобильных дорог для грузового и транзитного движения транспорта проходят мимо населенных пунктов.

Проектом предлагается строительство продолжения дороги Бикеево ‒ Теперишево ‒ граница Давлекановского района протяженностью 19,8 в границах сельского совета, реконструкция покрытия существующей дороги Чувалкипово ‒ Дурасово, Чувалкипоп ‒ Романовка, Старомусино ‒ Новокиевка. Строительство дорог местного значения Альбеево ‒ Теперишево, Петряева ‒ Альбеево, которая связывает село Новокиева, Романовка и Теперишево.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 20 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,30 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет имеет маршруты рейсовых автобусов. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башкиравтодор», Чишминского ДРСУ.

Автобусные остановки имеются в с. Старомусино, с. Чувалкипово, с. Теперишево и д. Абраево. Все остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания. Проектом не предусматриваются новые остановки общественного транспорта.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Чувалкипово:                              А1оч. = 0,673 х 320 = 215 авт.;

Ар.с. = 0,753 х 370 = 279 авт.;

для с. Старомусино                               А1оч.= 0,685 х 320 = 219 авт;

Ар.с. = 0,781 х 370 = 289 авт;

для с. Теперишево                                 А1оч.= 0,589 х 320 = 188 авт;

Ар.с. = 0,736 х 370 = 272 авт;

для д. Абраево                                      А1оч.= 0,488 х 320 = 156 авт;

Ар.с. = 0,587 х 370 = 217 авт;

для с. Кызылга                                      А1оч.= 0,084 х 320 = 27 авт;

Ар.с. = 0,100 х 370 = 37 авт;

для с. Новокиевка                                 А1оч. = 0,023 х 320 = 7 авт;

Ар.с. = 0,0023 х 370 = 9 авт;

для с. Романовка                                   А1оч.= 0,004 х 320 = 1 авт;

Ар.с. = 0,004 х 370 = 1авт;

для сельсовета в целом:                        А1оч. = 2,546 х 320 = 815 авт;

Ар.с. = 2,984 х 370 = 1104 авт.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

2,546 тыс. чел. х 320 х 0,7=570 маш/мест на 1 очередь;

2,984тыс. чел. х 370 х 0,7=773 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 204 маш/мест;

на расчетный срок – 276 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 40 маш/мест;

на расчетный срок – 55 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 122 маш/мест;

на расчетный срок – 166 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 204 маш/мест;

на расчетный срок – 276 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС (АГЗС) и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 2546 :1200 = 2,2 ≈ 2ед;        К р.с. = 2984 : 1200 = 2,5 ≈ 3 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №29

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1919 | 2546 | 2984 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 815 | 1104 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 2 | 3 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 2 | 3 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 570 | 773 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 204 | 276 |
| В общественном центре (5%) |  | 40 | 55 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 122 | 166 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 204 | 276 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

Новая автозаправочная станция (АГЗС) с 3 топливно-раздаточными колонками и станция технического обслуживания проектируются в северной части села Чувалкипово рядом с территорией МТМ на выезде в сторону с. Чишмы.

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Чувалкиповского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечённостью 0,92 – 40 оС по местности «Чишмы», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам низкого и высокого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.3. Водоснабжение

Источниками перспективного хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов Чувалкиповского сельсовета являются водозаборные скважины централизованного водоснабжения и индивидуальные скважины. Сети централизованного водоснабжения имеются в с. Чувалкипово, с. Старомусино, с. Теперишево,  д. Абраево и с. Кызылга.

Укрупнённые предварительные расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 30, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения  будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Расчетные объёмы водопотребления и водоотведения

принимаются равными

Таблица №30

| Населённый пункт | с. Чувалкипово** | с. Старомусино** | с. Теперишево** | д. Абраево ** | с. Кызылга** | с. Новокиевка* | с. Романовка* | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 513 753 | 579 781 | 439 736 | 293 587 | 68 100 | 23 23 | 4 4 | 1919 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |  | 2984 |
| *Общее колич. с учётом обществ. и произв. здан. м3/сут. | I оч. стр. | 90,3 132,5 | 101,9 137,5 | 77,3 129,5 | 51,6 103,3 | 12,0 17,6 | 1,4 1,4 | 0,2 0,2 | 334,7 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |  | 522,0 |

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

** Водопотребление централизованное, принято 160 л/сут. на 1 жителя +10% на производственные нужды и неучтённые расходы = 176 л/сут.  (там же).

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хозпитьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей в с. Чувалкипово, с. Старомусино, с. Темеришев, с. Кызылга и д. Абраево предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с.Чувалкипово – 673 чел., с. Старомусино – 685 чел., с. Теперишево – 589 чел., д. Абраево - 488 чел., с. Кызылга - 84 чел. с. Новокиевка - 23 чел., с. Романовка - 4 чел.,) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок (с. Чувалкипово – 753 чел., с. Старомусино – 781 чел., с. Теперишево – 736 чел., д. Абраево - 587 чел., с. Кызылга - 100 чел. с. Новокиевка - 23 чел., с. Романовка - 4 чел.,)  – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в настоящее время в Чувалкиповском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (с. Кызылга,  с. Новокиевка и с. Романовка), а в населённых пунктах более 500 чел. (с. Чувалкипово, с. Старомусино, с. Теперишево и д. Абраево) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС западнее р. п. Чишмы  на I очередь строительства и на расчётный срок.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков  и открытых канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций.

Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль реки Чувалкипка ниже с. Чувалкипово по течению и вдоль реки Кизяк ниже по течению в с. Старомусино.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

Населённые пункты Чувалкиповского сельсовета электрифицированы от ПС 35/10 кВ мощностью 1x4,0 МВА по ЛЭП 35 кВ. Электроснабженеие населённых пунктов осуществляется по ВЛ-10 кВ проводами А-50 и А-35. Низковольтное напряжение распределяется от  ТП.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды

При составлении данной главы использована информация, предоставленная администрацией СП Чувалкиповский сельсовет.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населённых пунктов − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работа-ющие на газовом и жидком топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу. Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через с. Старомусино, д. Абраево и с. Чувалкипово  проходит межмуниципальная автомобильная дорога Бикеево ‒ Теперишево,  выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности. Основная доля загрязнения воздуха по азоту диоксида, вещества 2 класса опасности. От автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 12, раздел 1.6.1.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных иско-паемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

По обеспечённости населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Чишминский район относится к частично обеспечённым. По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа. Значительный объём минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды).

Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, свинокомплексов, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие зон санитарной охраны.

Основными проблемными вопросами по водоснабжению сельских населенных пунктов района являются:

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников;

- определение юридического балансодержателя водоисточников и водопроводов;

- паспортизация водоисточников в сельских населённых пунктах;

- организация производственно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их свое-временная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО в Чувалкиповском сельсовете предусматривается спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

На территории сельского поселения Чувалкиповский сельсовет имеются две действующии биометрические камеры с ССЗ 500 м, расположенная в 0,5 км к юго-востоку от жилой застройки с. Чувалкипово и 1 км от с. Теперишева в юго-восточном направлении.

Территория скотомогильника ограждена, внутри территории по периметру вырыта траншея, вывешен предупредительный знак, въезд на территорию закрыт.

Проблемными вопросами в части обращения с отходами потребления и производства в Чувалкиповском сельском поселении остаётся организация сельским советом населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для  реализации II этапа Республиканской целевой программы на 2014-2020 годы):

- ликвидация сельских свалок в срок до 2020 г. и проведение рекультивации нарушенных земель;

- организация раздельного сбора ТБО (пищи, различных металлов, ткани, стекла, бумаги, пластмасс, бытовой и электронной техники, крупногабаритных отходов) во дворах жилых домов и на территориях предприятий и учреждений и доставка их до мусороперегрузочных станций (МПС) в с. Чувалкипово, находящихся на расстоянии более 35 км от районного полигона.

Расчет объёмов образования бытовых отходов

Таблица №31

| Населённый пункт | с. Чувалкипово | с. Старомусино | с. Теперишево | д. Абраево | с. Кызылга | с. Новокиевка | с. Рома-новка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расчётный срок, чел. | 753 | 781 | 736 | 587 | 100 | 23 | 4 | 2984 |
| Общее колич. с учётом обществ. зданий, т/м3 | 211/ 1054 | 219/ 1094 | 206/ 1030 | 165/ 822 | 28/ 140 | 6/ 32 | 1/ 6 | 836/ 4178 |
| Жидкие из выгребов, при отсутствии кана-лизации, м3 | В районные БОС | В районные БОС | В районные БОС | В районные БОС | 200 | 46 | 8 | 254 |
| Смет с 1м2 асф. площади улиц, площадей и пар-ков, т/м3 | 200/ 320 | 196/ 314 | 143/ 229 | 115/ 184 | 27/ 43 | 56/ 89 | 23/ 36 | 760/ 1215 |

- Общее количество бытовых отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л). (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Таблица 50, примечания 1 и 2).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, СДК и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, учебные заведения, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

Перечень свалок, подлежащих ликвидации

Таблица №32

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чувалкипово | Ю-В | 1 | 0,3 | 50 |
| 2 | с. Старомусино | С | 1 | 0,2 | 50 |
| 3 | с. Теперишево | С-В | 1 | 0,3 | 50 |
| 4 | д. Абраево | З | 0,6 | 0,2 | 50 |

На месте бывших свалок в с. Чувалкипово предлагается строительство мусороперегрузочных станций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТБО.  В с. Старомусино, с. Теперишево и д. Абраево предлагается разместить пункт приема вторичного сырья.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Чувалкипово                         753 чел. х 0,28 т/год х 0,05 = 10,54 т/год

2. с. Старомусино                         781 чел. х 0,28 т/год х 0,05 = 10,93 т/год

3. с. Теперишево                           736 чел. х 0,28 т/год х 0,05 = 10,30 т/год

4. д. Абраево                                 587 чел. х 0,28 т/год х 0,05 = 8,22 т/год

5. с. Кызылга                                100 чел. х 0,28 т/год х 0,05 = 1,4 т/год

6. с. Новокиевка                           23 чел. х 0,28 т/год х 0,05 = 0,32 т/год

7. с. Романовка                             4 чел. х 0,28 т/год х 0,05 = 0,056 т/год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Чувалкиповского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано. На территории Чувалкиповского сельсовета имеется 1 пожарная машина в с. Старомусино.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Подтапливаемых паводковыми или талыми водами участков на проектируемой территории нет.

8.3.  Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий

техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Чувалкиповского сельсовета (межселенные газопроводы высокого давления) следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

Таблица №33

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существ. на 2014г. | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Площадь территории сельсовета всего в том числе: | га | 17649,96 | 17649,96 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов, всего в том числе: | га | 862,25 | 970,78 |
|  | с. Чувалкипово- центр с/совета | « | 173,7 | 206,3 |
|  | с. Старомусино | « | 200,1 | 229,02 |
|  | с. Теперишево | « | 168,77 | 198,94 |
|  | д. Абраево | « | 110,52 | 124,6 |
|  | с. Кызылга | « | 27,5 | 30,26 |
|  | с. Новокиевка | « | 158,2 | 158,2 |
|  | с. Романовка | « | 23,46 | 23,46 |
| 1.3 | Территории под жилые кварталы, всего в том числе: | га | 372,44 | 448,29 |
|  | с. Чувалкипово- центр с/совета | « | 90,59 | 113,37 |
|  | с. Старомусино | « | 107 | 121,68 |
|  | с. Теперишево | « | 64,9 | 86,6 |
|  | д. Абраево | « | 68,17 | 82 |
|  | с. Кызылга | « | 18,71 | 21,57 |
|  | с. Новокиевка | « | 15,94 | 15,94 |
|  | с. Романовка |  | 7,13 | 7,13 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел | 1919 | 2984 |
| 2.2 | Возростная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел | 244 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел | 1038 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел | 637 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего, в т.ч. | тыс. м2 | 50,93 | 89,52 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 26,5 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 20 | 104 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | мест | 774 | 873 |
| 4.3 | Амбулатории- всего | коек | 10 | 16 |
| 4.4 | поликлиника | Пос.в смену | 28 | 42 |
| 4.5 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. в преде- лах 15-мин. доступности на спец. авто | 1 | 1 |
| 4.6 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. пл. | 295,1 | 894 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | место | - | 118 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 12 |
| 4.10 | Учреждения культуры | мест | 780 | 893 |
| 4.11 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 пл. пола | - | 178 |
| 4.12 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | 2,28 | 3,55 |
| 4.13 | Пожарное депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси) | км | 17 | 17 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 53,45 | 67,85 |
| 5.3 | Плотность внутрипоселковых дорог | км/км2 | 0,30 | 0,38 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 13 | 13 |

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ